## Slide 1
Team 2
스마트 수족관
2017146010 김지민
2017146023 신대혁
2020146023 윤인경
2017146037 이충혁
2017146042 정재영

## Slide 2
Problem State
외부에서 확인 · 제어 불가
물고기를 키울 때 장시간 관리하지 못하면 곤란한 경우가 발생.
먹이, 수온, 물고기 상태 등을 확인할 수 없고 제어할 수도 없음.
Solution
시연
Problem
구조

## Slide 3
Solution State
먹이 주기
서보 모터를 작동하여 먹이통 조작
오염도 / 온도 체크
센서 사용
조명 조절
센서 사용한 조명의 밝기 조절 가능
Solution
구조
시연
Problem

## Slide 4
Solution State
사진 촬영
먹이 공급 시 카메라 ON
보드 다중 사용
어항이 각 방마다 위치한 집, 수족관의 개수가 많은 양식장에서
각각의 환경에 맞게 중앙에서 한번에 제어 가능
Solution
구조
시연
Problem

## Slide 5
Solution State
포트 포워딩
웹 서버를 외부에서도 연결 가능하게 하는 방법
Solution
구조
시연
Problem
ESP8266이 Wi-Fi로 연결되면 DHCP 서버에 의해 Private IP 주소를
할당 받게 되는데 외부에서 접근할 수 없다는 단점이 존재한다.
이를 해결하기 위해 공유기 Public IP의 특정 포트를
Private IP의 특정 포트와 맵핑 시켜 접근이 가능하게 한다.

## Slide 6
Solution State
Solution
구조
시연
Problem

## Slide 7
Solution State
Solution
구조
시연
Problem
공유기 설정을 위해 기본 게이트웨이 주소에 접속한 결과

## Slide 8
Solution State
Solution
구조
시연
Problem
우선 DHCP 고정할당을 하기 위해 ESP8266의 MAC 주소를 적고
네트워크 연결 시 마다 고정 IP를 할당 받아준다.

## Slide 9
Solution State
Solution
구조
시연
Problem
공유기의 7777번 포트와 ESP8266이 할당 받는 Private IP의
80번 포트(웹 서버)를 포트 포워딩을 통해 연결시켜 줌으로써
외부망에서도 웹 서버로 접근이 가능하다.

## Slide 10
구조 개요
제어 보드 A
(모터, LED)
Influxdb
중앙제어
(웹 사이트)
(MQTT)
온도, 오염도, 밝기
(MQTT)
임계온도
임계 오염도
임계 조도
LED 패턴
센서용 보드
센서용 보드
제어 보드 B
(모터, LED)
(MQTT)
온도, 오염도, 밝기
(POST)
온도, 오염도, 밝기
(POST)
온도, 오염도, 밝기
Solution
시연
Problem
구조

## Slide 11
부품 소개
DS18B20 튜브 모듈
동작 전압 : 3.3V, 5V
동작 온도 : -50℃ ~ 125℃
포트 : VCC, DATA, GND
플랫폼 : Arduino Raspberry Pi
아날로그 / 디지털 출력 모드 선택 가능
SEN 0189
동작 전류전압 : 5V DC, 40mA
동작 온도 : 5℃ ~ 90℃
반응 시간 : 500ms 이내
측정 단위 : NTU
아날로그 / 디지털 출력 모드 선택 가능
※ NTU - 네펠로 탁도 측정법
Solution
구조
시연
Problem

## Slide 12
부품 소개
RPI 8MP CAMERA
8-Megapixel 3280 x 2464
1080p 30fps / 720p 60fps
15pin 리본 케이블, CSI-2 통신
WS2812B
동작 전압 : DC 5V
Solution
시연
Problem
구조

## Slide 13
부품 소개
TowerPro MG-90s
토크
4.8V : 2.2 kg.cm
6.0V : 2.5 kg.cm
속도
4.8V : 0.11초 / 60도
6.0V : 0.10초 / 60도
180도 / 360도 회전 가능
TowerPro SG-90
동작 전압 : 4.8 ~ 5V
동작 속도 : 60도/0.1초
포트 : PWM, VCC, GND
토크 : 1.8 kgf·cm
Solution
시연
Problem
구조

## Slide 14
부품 소개
먹이통 (자체 제작)
다이소 플라스틱 통
진짜 물고기 밥이 들어있음
Solution
시연
Problem
구조

## Slide 15
라즈베리 파이로 카메라 구동하고 서버에 공유하기
아두이노에 jpg 파일을 전달하고 웹에 업로드? -> 부적절하다고 생각 ->
서버를 nohup 으로 상시 구동, 사진 찍을 때마다 라즈베리 파이가 이미지를 전송
다중 수족관 제어
시간과 비용의 한계로 구현하지 못해 아쉬움
힘들었던 점
Solution
시연
Problem
구조

## Slide 16
OLED와 EEPROM을 같이 쓰면 오류가 발생
platform.ini 에서 build_type = debug 로 설정해서 해결
NeoPixel과 서보 모터 동시 작동 시 오류
제어 보드를 여러 개 사용하여 해결할 수 있음
탁도 센서 전압 문제
데이터 시트를 보고 5V 전압을 입력했으나 계속 오류가 발생해
시간을 많이 지체했는데 3.3V를 사용하여 해결
힘들었던 점
Solution
시연
Problem
구조

## Slide 17
#1조_김지민_신대혁_윤인경_이충혁_정재영
#스마트_수족관
감사합니다
Solution
시연
Problem
구조